Навчальна практика №6

Тема

Ознайомлення з підприємством з переробки молочної продукції. Виробнича санітарія

(12 год: 6 аудиторно, 6 самостійно)

Ознайомлення з основними і допоміжними цехами, правилами приймання молока, роботою лабораторії з приймання молока, технологічними процесами первинної обробки молока на підприємстві. Перерахунок молока і вершків на молоко базисної жирності. Обладнання з виробництва морозива. Ознайомлення з діючими правилами і типовими інструкціями з охорони праці, виробничої санітарії, пожежної безпеки.

Сучасна промислова переробка молока — це складний комплекс взаємопов’язаних хімічних, фізико-хімічних, мікробіологічних, біохімічних, біотехнологічних, теплофізичних та інших трудомістких і специфічних технологічних процесів. У виробництві питного молока та кисломолочних продуктів використовуються усі компоненти молока. Виробництво вершків, сметани, кисломолочного сиру, масла, сиру ґрунтується на переробці окремих компонентів молока. Виробництво молочних консервів пов’язане зі зберіганням усіх сухих речовин молока після видалення з нього вологи.

Підприємства молочної галузі оснащені сучасною переробною технікою. Раціональне використання технологічного обладнання потребує глибоких знань його особливостей. При цьому важливо максимально зберегти харчову та біологічну цінність компонентів сировини в молочних продуктах, які виготовляються.

Україна має одні з найкращих умов у світі для виробництва молока та молочних продуктів, але проблему насиченості ними ринку не вдалося повною мірою вирішити навіть у найсприятливіші для розвитку молочного господарства роки.

Навчальна практика №6

Тема

Ознайомлення з підприємством з переробки молочної продукції. Виробнича санітарія

(12 год: 6 аудиторно, 6 самостійно)

Ознайомлення з основними і допоміжними цехами, правилами приймання молока, роботою лабораторії з приймання молока, технологічними процесами первинної обробки молока на підприємстві. Перерахунок молока і вершків на молоко базисної жирності. Обладнання з виробництва морозива. Ознайомлення з діючими правилами і типовими інструкціями з охорони праці, виробничої санітарії, пожежної безпеки.

Типи підприємств молочної промисловості

  - Склад промислового підприємства.

  - Класифікація підприємств за виробничими напрямами і потужністю.

  - Основні схеми і принципи розміщення підприємств.

  - Форми організації виробництва і нарощування.

## Склад промислового підприємства

Спорудами в широкому розумінні називають все, що побудовано людиною.

Будівлями називають споруди, що мають приміщення (внутрішній простір), призначені для певної діяльності людини.

Споруди, що не мають таких приміщень (телевізійні башти, мости), називають інженерними спорудами.

Будівлі поділяються на дві основні групи: громадські (житлові і суспільні) та промислові.

Промислові споруди призначаються для здійснення в них певних технологічних процесів по виготовленню продукції і зручного обслуговування основних виробничих процесів. З урахуванням цього промислові споруди поділяються на групи.

До складу підприємства молочної промисловості входять такі будівлі;

- виробничі, в яких розміщуються цехи і служби по виготовленню продукції;

- допоміжно-виробничі будівлі призначені для обслуговування основного виробництва;

- складські будівлі для зберігання тари, обладнання, матеріалів, припасів;

- будівлі транспортного господарства (гаражі, авторемонтні майстерні);

- енергетичні будівлі для розміщення ділянок по виробництву пари, холоду, стисненого повітря, електроенергії;

- адмінкорпус (заводоуправління, їдальня, медпункт).

Кожна будівля і споруда має задовольняти експлуатаційним, інженерно-технічним, економічним і архітектурним вимогам.

Експлуатаційні вимоги повинні відповідати об’ємно-планувальним і конструктивним рішенням, а також необхідному санітарно-технічному і інженерному обладнанню.

Економічні вимоги передбачають певні нормативні об’ємно-планувальні, технічні і вартісні показники, що забезпечують мінімальні затрати на будівництво і експлуатацію будівлі.

Технічні вимоги передбачають необхідну міцність і стійкість споруди в цілому; окремих її елементів, а архітектурні – відповідність зовнішнього виду та інтер’єрів, застосовуємих матеріалів і оздоблення будівлі за її призначенням і єдиному архітектурному ансамблю будівель, що прилягають, підприємств і населеного пункту.

## Класифікація підприємств за виробничими напрямами і потужністю

Молочна промисловість має 5 підгалузей: незбираномолочна, сироробна, маслоробна, молочно-консервна, рідкі та пастоподібні продукти для немовлят і дітей раннього віку (нова).

Крім основних підприємств ще є маслосирбази з холодильниками цехи по виробництву плавлених сирів, фабрики морозива, підприємства по прийманню та первинній обробці молока.

- Незбираномолочне підприємство виробляє незбираномолочну продукцію і розміщується в крупних промислових центрах і через це називається міським молочним заводом.

- Сироробний комбінат здійснює комплексну переробку молока. Впроваджуються різні молочні продукти. Основними є сири, спеціалізоване виробництво згущеної чи сухої сироватки, молочного цукру, масла, СОМ, казеїну, незбираномолочної продукції.

- Маслоробний комбінат виробляє різну молочну продукцію. Основне це масло, а також спеціалізоване виробництво СЗМ, замінник незбираного молока, казеїн, згущене незбиране молоко та ін.

- Молочноконсервні заводи – підприємства з високою технічною і енергетичною озброєністю. Основні є молочні консерви, а також спеціалізоване виробництво масла, СЗМ, згущеного знежиреного молока, незбираномолочної продукції.

При проектуванні особливу увагу приділяють виробничій будівлі, в якій відбуваються виробничі процеси випуску агропродукції запланованого асортименту.

Виробничий процес є сполучення процесів праці з природними чи технологічними. В залежності від складності виробництва він поділяється на окремі фази чи стадії. Основою такого поділу є не лише складність і різноманітність операцій, що виконуються, але й різнорідність матеріалів предметів праці.

Частина виробничої будівлі, в якій здійснюється одна чи декілька операцій виробничого процесу, що функціонально не відокремлюються один від одного, називаються цехом.

В системі маслоробної і сироробної промисловості значне місце займають маслосирбази, що мають холодильники на 500, 1000, 2000 т і більше одночасного зберігання продукції. Як правило, при маслосирбазах будують цехи по виробництву плавлених сирів.

Цехи морозива в основному будують у великих містах і їх виробнича потужність визначається потребою, котру розраховують за фізіологічними нормами споживання і перспективної чисельності населення.

Цехи морозива, як правило, будують при холодокомбінатах і холодильниках, що мають великі потужності холодильної техніки.

В зоні молочних підприємств знаходяться приймальні пункти і сепараторні відділення, до функцій яких входить приймання молока, очищення, часткове сепарування, його охолодження до t=3-4°С і зберігання перед відправною на завод.

Розрахунок виробничих потужностей є найважливішою частиною техніко-економічного обґрунтування плану промислового виробництва продукції. Виробнича потужність розраховується всіма підприємствами за звітний рік і на всіх стадіях розроблення перспективних і поточних планів.

При визначенні виробничої потужності підприємств слід виходити з необхідності інтенсивного використання засобів праці, забезпечення своєчасної переробки сировини і максимального виробництва молочної продукції.

Потужність підприємства це максимально можливий випуск продукції встановленої номенклатури одиницю часу.

Між кількістю готової продукції і кількістю сировини, що переробляється існує еквівалентна залежність, яка регламентується встановленими нормативами.

Потужність молочного підприємства – це максимальна кількість продукції, що виробляється, чи максимальна кількість молока, що може бути перероблене на підприємстві за одиницю часу.

За одиницю часу прийнята зміна, доба місяць, рік. Відповідно і потужність буває змінна, добова, місячна, річна.

Для вираження номінальної потужності підприємств прийнято змінну потужність як найбільш сприятливу одиницю для кількісного (вираження) визначення виробничої здатності підприємств всіх типів.

Річна потужність підприємства визначається для прийняття норм витрат на т готової продукції.

Відповідно до норм технологічного проектування назва для підприємств потужністю 50 т/зм – завод; більше 50 т/зм – молочний комбінат.

Потужність буває:

- 5, 10, 25 т – незбираного молока за зміну для молочного заводу;

- 1,5 т/зм сиру – сироробний завод;

- 2,5 – 5 т/зм – сиркомбінат;

- 5 т масла і 2,5 – 3 т сухого знежиреного молока або замінника молока маслоробний комбінат.

Цехи з виробництва продукції з незбираного молока 2,5 – 10 т/зм.

Цехи з виробництва СЗМ 2,5, 5, 6, 10, 12 т/зм.

Цехи по виробництву дитячих продуктів 5–10 т/зм.

## Основні схеми і принципи розміщення підприємств

Основна мета будівництва нових і реконструкцій діючих підприємств молочної промисловості полягає у розширенні виробництва молочних продуктів для задоволення зростаючих потреб населення.

Встановлено, що при розміщенні маслоробної, сироробної і молочноконсервної галузей, що виробляють транспортабельні молочні продукти (масло, сир, молочні консерви), визначальним фактором є наявність сировинних ресурсів, а при розміщенні незбираномолочної галузі – чисельність і структура міського населення. Через це розміщення підприємств цієї галузі повинне максимально відповідати розташуванню міського населення.

На розташування підприємств по переробці молока впливають також наступні фактори: наявність ресурсів палива, електроенергії, води, резерви трудових ресурсів, профіль і потужність діючих підприємств галузі, стан транспортної мережі, можливий радіус постачання сировини і готової продукції. Всі вказані фактори ретельно аналізуються при обґрунтуванні місця будівництва молочного заводу.

Річна потреба в паливі заводів сухого незбираного молока у 2 рази більше, ніж міських молочних заводів такої ж потужності. Через це при виборі місця будівництва заводу сухого молока дуже важливо враховувати поряд з кількістю і якістю палива і способи його постачання на завод.

Підприємства молочної промисловості постачаються електроенергією, як правило, від державної енергосистеми. Але при виборі місця будівництва заводу по виробництву сухого молока, сироробних і міських молочних заводів, для яких характерні високі витрати електроенергії, необхідно враховувати стан енергозабезпечення в даному районі.

Молочні заводи споживають велику кількість води на технологічні потреби, а також на миття тари, обладнання і т.п.

Для цього потрібна переважно питна вода. При розміщенні молочних підприємств запитання водопостачання, водоочищення і охорони довкілля необхідно розглядати як найважливіші.

Трудові ресурси не є лімітуючим фактором розміщення молочних підприємств. Чисельність промислово-виробничого персоналу на молочних підприємствах у більшості випадків не перевищує 200-300 осіб. Подальше підвищення рівня концентрації виробництва приведе до збільшення середньої чисельності промислового персоналу заводу. Через те, в умовах, що склалися, скорочення трудових ресурсів при проектуванні будівництва нових і реконструкції діючих підприємств необхідно враховувати наявність трудових ресурсів і можливість їх збільшення.

Істотну роль при розміщенні підприємств молочної промисловості відіграє транспортний фактор. Транспорт в молочній промисловості є невід’ємною частиною процесу виробництва. Через це стан транспортно-економічних зв’язків між господарствами, підприємствами і споживачами готової продукції мають важливе значення при виборі місця будівництва нового заводу. Постачання молока на переробку в основному планують в автомолцистернах.

Визначення профілю і потужності заводу залежить від кількості і густини розподілу сировини в зоні заводу, якості і хімічного складу молока, прогнозуємої спеціалізації регіону на виробництво одного з основних молочних продукті, профілю і потужності підприємств, що діють у зоні будівництва, що намічається.

При виборі оптимальної потужності молочного заводу, що будується, необхідно прагнути, щоб зведені витрати на переробку молока і доставку сировини були мінімальними.

Оптимальну потужність підприємства вибирають на основі співставлення питомих капітальних і поточних витрат на переробку молока з витратами на доставку сировини при різних варіантах виробничої потужності переробних підприємств.

Вартість сировини і матеріалів при виробництві молочних продуктів становить більше трьох четвертих усіх витрат на виробництво продукції. Через це ощадливе використання сировини, облік територіального розподілу сировинних ресурсів є одним з основних складників підвищення ефективності розміщення підприємств молочної промисловості.

## Форми організації виробництва і нарощування потужностей

Основними формами організації виробництва, розміщення підприємств і нарощування потужностей є концентрація, спеціалізація, комбінування і кооперування розвитку концентрації сприяють такі фактори:

- збільшення закупівлі молока;

- збільшення кількості міського населення;

- розвиток молочного тваринництва;

- розвиток автомобільного транспорту.

При концентрації знижуються капітальні вкладення на одиницю продукції і собівартість, збільшується продуктивність праці, більш ефективне використання основних виробничих фондів. Найбільш поширеною формою організації виробництва є комбінування.

Воно передбачає об’єднання окремих стадій виробництва, використання вторинної сировини і передбачає більш широкий асортимент виробництва продукції. При комбінуванні виробництва поліпшуються економічні показники, і зокрема, на 25-40% знижуються капітальні вкладення і на 15-20% експлуатаційні витрати. Прикладом комбінування є заводи сухого знежиреного молока, котрі виробляють масло, сухе знежирене молоко, а іноді і незбираномолочну продукцію.

Однією з форм організації суспільного виробництва є кооперування – засноване на розподілі праці виробничі зв’язки між підприємствами, які разом беруть участь у виготовленні продукту, але зберігають свою самостійність.

Розрізняють два види кооперування: кооперування органічно пов’язане зі спеціалізацією і безпосередньо витікаючи з неї і кооперування на комерційній основі.

Перший вид кооперування широко представлений в молочній промисловості і виражається у формі технологічних зв’язків між спеціалізованими підприємствами. Розвиток цієї форми кооперування пов’язаний з наявністю підприємств низової мережі, приймально-охолоджувальних пунктів, пристанційних і пришосейних молочних заводів, які є проміжною ланкою між молочними фермами сільгосппідприємств і молокопереробними підприємствами.

Отримує розвиток і другий вид кооперування, котрий виражається у формі міжгалузевого кооперування підприємств молочної галузі на базі спільної експлуатації енергетичного і паросилового обладнання, під’їзних шляхів, очисних споруд, ремонтно-механічних і інших допоміжних служб.

Найбільш перспективне кооперування з цукровими, овочеконсервними, заводами, кондитерськими фабриками, хлібозаводами, масложировими комбінатами та використання спільної котельні, очисних споруд. Можна повніше використовувати сировину, скоротити перевезення готової продукції. Кооперування має значні економічні переваги порівняно з комбінуванням. Кооперування дозволяє знизити питомі капіталовкладення більш ніж на 30 %. Підвищити продуктивність праці на 20%, знизити виробничі витрати на 8–10 %.

# Підрахування абсолютної кількості чистого жиру в молоці та вершках

Підрахування абсолютної кількості чистого жиру в молоці та вершках.

Завдання.

1. Вирахування абсолютної кількості жиру

2. Визначення вмісту жиру у вершках

3. Перерахування молока на 4%-не

4. Визначення середнього відсотка жиру в декількох партіях молока

5. Обчислення кількості жиру, що перейшов у знежирене молоко при сепаруванні

6. Обчислення кількості жирових одиниць, кількості жиру і середньої жирностіі вершків.

7. Перерахування кількості вершків на молоко базисної жирності

8. Контроль за витратою сировини.

Вирахування абсолютної кількості жиру. Абсолютна кількість чистого жиру, що його дає корова за певний період лактації,(день, тиждень, місяць, квартал) або за весь лактаційний період, є одним з важливих показників її продуктивності; тому часто виникає потреба вирахувати кількість молочного жиру, яку дала корова за певний період. Для цього слід кількість молока, визначену в кілограмах, у центнерах чи тонах, помножити на процент жиру в ньому і поділити на 100.

Приклад. Одна корова дала за місяць 250 кг молока — з вмістом жиру 3,8%; друга — за місяць 250 кг з вмістом жиру 3,2%.

У молоці, одержаному від першої корови, є:

250х3,8:100=9,5 кг жиру.

У молоці, одержаному від другої корови, буде:

250 х 3,2: : 100 = 8,0 кг жиру.

Щоб визначити кількість жиру в будь-якій партії молока, визначеній у вагових одиницях, роблять так, як показано в прикладах. Якщо ж партія молока визначена в об’ємних одиницях, наприклад в літрах, треба раніше перерахувати молоко у вагові одиниці — кілограми, а далі кілограми помножити на процент жиру і поділити на 100.

Приклад. Вираховують абсолютну кількість жиру в 678 л молока при жирності 3,6%, так:

678 х1,030 х 3,6 : 100 = 25,14 кг

Перераховують молоко на базисну жирність так: кількість молока (в кілограмах) множать на процент жиру в ньому і ділять на 3,4 (базисна жирність на Україні за 1.05 1965 р. встановлена 3,4%).

Приклади:

- є 370 кг молока жирністю 3,6%;. Переводять 370 кг молока на базисну жирність так:

370 х 3,6 : 3,4 = 391,8 кг;

2) є 480 л молока жирністю 3,3%. Переводять 480 л молока на базисну жирність так:

480х 1,030 х 3,3 :3,4 = 479,9 кг

Всього за лактацію одержано 2000 кг молока, а в перерахунку на молоко 1 % — ної жирності — 7614 кг.

Середній процент жиру в молоці за лактацію становитиме

7614:2000=3,8.

Наведений нами спосіб визначення середнього проценту жиру в молоці називається середньозваженим. Іноді середній процент жиру виводять середньоарифметичним способом: складають середньо квартальні проценти жиру і одержаний підсумок ділять на число показників.

4,0 + 3,8 + 3,6 + 4,2 = 15,6; 15,6 : 4 = 3,9

Такий спосіб дає неправильні результати. Середній процент жиру в молоці з кількох періодів або від кількох корів чи партій молока треба завжди вираховувати середньозваженим способом.

Визначення середнього процента жиру в кількох партіях молока. Робиться це так, як при визначенні річного процента жиру в молоці, виходячи з квартальних даних. Кожну партію молока перераховують на однопроцентне молоко. Потім однопроцентне молоко ділять на підсумок його у всіх партіях фактичної жирності.

Визначення вмісту жиру у вершках. Якщо є певна кількість просепарованого молока і одержаних з нього вершків, то можна визначити вміст жиру у вершках при умові, якщо відомо вміст жиру в незбираному і збираному молоці.

Приклад. Просепаровано 330 кг молока, що містить жиру 3,7%, і одержано 30 кг вершків.

Розв’язання завдання:

1)  з 330 кг молока одержано 300 кг збираного молока (330—30), що містить жиру 0,05%.;

2)  у 330 кг молока є 12,21 кг жиру (306х3,7)/100;

3) у 300 кг знежиреного молока є 0,15 кг жиру (300х0,05)/100;

4) у 30 кг вершків жиру буде 12,06 кг (12,21—0,15);

5) процент жиру у вершках становитиме: (12,06х100)/30 = 40,2

Перевіряємо по жиробалансу:

1) у просепарованому молоці жиру 12,21 кг;

2) у 30 кг вершків   (30х40,2)/100=12,06 кг;

3) у 300 кг збираного молока  (300х0,05)х100 = 0,15 кг.

Разом жиру у вершках і збираному молоці 12,06 кг + 0,15 кг = 12,21 кг.

Баланс жиру сходиться: у просепарованому молоці його було 12,21 кг і виявлено в одержаних вершках та збираному молоці теж 12,21 кг. Отже, жир у вершках визначений правильно.

Молоко перераховується на молоко базисної жирності вказаним вище способом, а вершки — за такою формулою:

МБЖ = ВерК х (Жвер — Жзм)/(Жб – Жзм);

Де  МБЖ – кількість молока базисної жирності (в кг);

ВерК – кількість фактично зданих вершків (в кг);

Жвер – жир у вершках (в %);

Жзм – жир у збираному молоці (в %);

Жб – базисна жирність молока (в %);

Приклад. Ферма здала 100 кг вершків жирністю 35%. Базисна жирність молока 3,4%; жиру в збираному молоці 0,05%,. Молока базисної жирності в 100 кг вершків буде:

МБЖ = 100х(35-0,05)(3,4-0,05) = 11708,25 кг,

Перерахування молока на 4%-не. Для одержання порівнянних даних про продуктивність тварин молоко переводять у 4%-ное, використовуючи з цією метою формулу:

Де  М4— кількість 4 % молока, кг;

М — кількість фактично надоєного молока, кг;

Ж — вміст жиру, %;

0,4 і 15 — постійні величини.

Приклад. Корова Ромашка дає за лактацію 4150 кг молока, що містить 3,7% жиру, а корова Зоря — 4300 кг молока жирністю 3,5%. Треба перерахувати їхні удої на 4% молоко.

Від корови Ромашка отримано 4% молока 3963,2 кг

А від корови Зорі — 3977,5 кг

+

Унаслідок більш низької жирності молока від корови Зорі його отримано (у перерахуванні на 4%-ное) майже стільки ж, скільки від корови Ромашки.

Розрахунок молочної продуктивності тварин по 4%-ному молоку дає можливість зіставити показники в однаковому вимірі. При перерахуванні удоїв на 4%-ное молоко по формулах уводять визначений коефіцієнт виправлення на вік тварин:

| Вік (в отеленнях) | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Виправлення | 1,294 | 1,149 | 1,064 | 1,020 | 1,000 |

Обчислене по формулі кількість 4%-ного молока множать на поправочний коефіцієнт у залежності від віку корови.

Визначення середнього відсотка жиру в декількох партіях молока. У цьому випадку кожну партію молока перераховують на однопроцентне молоко. Потім кількість однопроцентного молока поділяють на фактичну кількість молока й одержують показник змісту жиру у відсотках.

Приклад. Ранком прийнято 450 кг молока жирністю 3,9%, опівдні — 390 кг жирністю 3,8%, увечері — 425 кг зі змістом жиру 3,7%. Треба визначити середній відсоток жиру в прийнятому за добу молоці.

Спочатку визначаємо кількість однопроцентного молока: 450 3,9=1755,0 кг; 390 3,8=1482,0 кг і 425 3,7=1572,5 кг. У нашому прикладі загальна кількість зданого молока дорівнює 1265 кг, а однопроцентного — 4809,5 кг,

Для того щоб установити середній відсоток жиру, кількість однопроцентного молока поділяють на загальну кількість зданого, тобто 4809,5:1265=3,8. Середня жирність зданого молока 3,8%

Обчислення кількості жиру, що перейшов у знежирене молоко при сепаруванні.За діючими нормативами, у молочних відвійках жиру повинно бути не більше 0,05%. Проте буває, що процент жиру у такому молоці більший або менший цієї норми. При сепаруванні кожної партії молока обов’язково треба визначати вміст жиру у відвійках в процентах, а також вираховувати його абсолютну кількість. Це потрібно для складання жирового балансу.

При нормальній роботі сепараторів у знежиреному молоці залишається 0,02 — 0,05% жиру. У ряді випадків цей показник може бути вище.

Приклад. Є дві партії знежиреного молока по 3400 кг кожна. У першій партії міститься 0,03% жиру, а в другий — 0,09%. Треба визначити кількість жиру в першій і другій партіях знежиреного молока. Для цього кількість молока множать на відсоток жиру: 3400 0,03 = 1,02 кг; 3400 0,09=3,06 кг. В другій партії знежиреного молока жиру утримувалося в 3 рази більше, ніж у першій партії.

Приклад. При сепаруванні двох партій молока одержано від кожної по 3500 кг збираного молока. У першій партії вміст жиру становив 0,03%, в другій — 0,08%. Треба визначити кількість жиру в такому молоці.

Розв’язання завдання:

Перша партія = (3500х0,03)/100=1,05 кг

Друга партія = (3500х0,08)/100 =2,8 кг.

Обчислення кількості жирових одиниць, кількості жиру і середньої жирності вершків. Для визначення кількості жирових одиниць (ж. о.), або однопроцентних вершків, варто помножити кількість вершків на їхню жирність.

Приклад. Мається 50 кг вершків, що містять 32% жиру. Треба визначити кількість ж. о., або однопроцентних вершків». Для цього 50-32 і одержують 1600 ж. о., або 1600 кг однопроцентних вершків.

Для розрахунку кількості молочного жиру у вершках потрібно кількість однопроцентних вершків розділити на 100. У нашому прикладі це буде:

Перерахування кількості вершків на молоко базисної жирності.

У цьому випадку користуються формулою:

Де  — кількість молока базисної жирності, кг;

С — кількість фактично зданих вершків, кг;

Ж сл — кількість жиру у вершках, %;

0,05 — норма жирності, що гранично допускається, у знежиреному молоці.

Приклад. Здано 150 кг вершків жирністю 33%. Базисна жирність 3,4%. Скільки молока буде зараховано?

Мбж  = (150 (33 – 0,05))/(3,4-0,05) = 1475.37 кг

Відповідь: молока базисної  жирності буде зараховано 1475,37 кг.

Контроль за витратою сировини. При виробництві сиру, сиру і визначають їхній абсолютний і відносний вихід, і ці показники зіставляють з існуючими нормативами.

Приклад. Перероблено 400 кг молока, що містить 3,2% жиру, і отримано 54 кг сиру. Абсолютний вихід складе

Установлена норма витрати молока цієї жирності на виробництво сиру— 7,143 кг. Перевитрата сировини на кожен кілограм сиру дорівнює 0,257 кг (7,40— 7,143), а на 54, кг — 13,87. Отже, недоотримано 1,8 кг сиру (13,87:7,40=1,8 кг). ‘

### Контрольні питання

#### 1. Вирахувати абсолютну кількість жиру за місяць при добовому надої 12 кг з вмістом жиру 3,2%.

2. Визначення вмісту жиру у вершках

3. Перерахування 3,6% молока на 4%-не.

4. Визначення середнього відсотка жиру в двох партіях молока (3,2% і 3,6%).

5. Обчислення кількості жиру, що перейшов у знежирене молоко при сепаруванні 1 тони молока 3,2%  жирності.

Індивідуальні завдання по варіантах

Виходячи з даних по варіантах провести розрахунки

| Варіанти | Одержано молока |
| --- | --- |
|  | 1 ємність | 2 ємність |
|  | Кількість Л | % жиру | Кількість Л | % жиру |
| 1 | 3725 | 3,7 | 5267 | 3,3 |
| 2 | 4627 | 3,5 | 3968 | 3,9 |
| 3 | 4969 | 3,6 | 7438 | 4,2 |
| 4 | 6863 | 3,3 | 9934 | 4,2 |
| 5 | 3786 | 3,2 | 9653 | 3,9 |
| 6 | 5218 | 3,6 | 6387 | 4,2 |
| 7 | 6975 | 3,4 | 9758 | 3,3 |
| 8 | 5941 | 3,9 | 2587 | 3,2 |
| 9 | 3849 | 3,7 | 1676 | 3,6 |
| 10 | 9718 | 3,8 | 4875 | 3,3 |

Визначити

- кількість молока в кг

- кількість однопроцентного молока

- середню жирність молока

- кількість чистого жиру

- кількість молока базисої жирності (3,4%)

- кількість молока 4%

- визначити кількість отриманих вершків 30% жирності та кількість знежиреного молока

Література

1. Барабанщиков Н. В. Молочное дело.-М.:Колос.1983.-414

2. Машкін М. І., Париш Н. М. Технологія виробництва молока і молочних продуктів: Навчальне видання.-К.: Вища освіта, 2006.-351с.

3. Кугенев П. В., Барабанщиков Н. В. Практикум по молочному делу. – М.: Колос, 1968. – 287 с.